液体灌装加塞机设备保养

一、每班

1、检查气缸、接头无漏气。检查各部件紧固良好。

2、检查空转运行平稳，无异常、无迟滞、无卡瓶、无爆瓶。

二、每月

1、执行每班的检查项目

2、检查各电器件接头、接线，无松动，状态正常。

三、每半年

1、执行每月的检查项目。

2、检查气管、气缸接头、密封圈，无损伤、老化，密封良好。检查润滑脂，无干涩和无杂质。检查滑杆，无划伤。

3、根据层流罩检测结果，适时更换层流罩。

4、检查测物电眼的灵敏度。

四、每年

1、执行每月的检查项目。

2、清洗设备所有部位的轴承并更换润滑脂。

3、清洁各开式传动链条、链轮、伞齿轮并涂上润滑脂。

4、检查设备锈蚀情况，防锈处理。

5、检查蠕动泵性能。

6、检查真空调节器，并更换密封圈和弹簧。

7、检查变频调速器的运行情况。

8、检查全部辅助电器、继电器和所有开关接线端子等。