## 胶原蛋白灌装机的维护和保养

胶原具有止血性能，该性能的发挥通过两方面实现，即促进血小板凝聚和血浆结块。胶原可以与血小板通过粘合、聚集形成血栓起到止血作用。当血管壁的内皮细胞被剥离时，血管中的胶原纤维暴露于血液中，血液中的血小板立刻与胶原纤维吸附在一起，发生凝聚反应，生成纤维蛋白并形成血栓，进而血浆结块阻止血流。

胶原的天然结构胶原具有凝聚能力的基础。胶原是参与创伤愈合的主要结构蛋白。止血活性依赖于胶原聚集体的大小和分子的天然结构，变性的胶原(明胶)诱导止血无效。研究表明，胶原蛋白能有效诱导血小板聚集，与二磷酸腺苷比较，胶原蛋白诱导不受初始剂量、浓度等因素的影响，表现迅速。

胶原蛋白灌装机的维护和保养：

1、当天每次使用完后，要及时清理灌装机的连接管道，特别是要更换产品时，要用清水在管道过三遍且每次要充满整个管道，如此反复三次以后，可以进入预包装状态。

2、整个灌装完成并停机后，要用半干毛巾把灌装机表面的灰尘和残留的料液擦拭干净，避免对灌装机造成腐蚀。另外用干毛巾擦拭控制面板上的按钮和连接线路。

3、当班操作人员每天进行灌装机线路外皮检查，设备管理员每周对灌装机的连接线路和接头进行深度检查，防止接头松落影响灌装精度，避免漏电、短路等安全事故发生。

胶原蛋白灌装机操作注意事项：

1.主机速度，供瓶速度、理塞速度一般应保持一致，以瓶子可顺利灌装为准，速度一般以35~50为佳。

2.若遇卡瓶情况，应寻找在何处卡瓶，一般为压塞处拨轮，一般每1小时在拨轮处涂抹硅油。

3.若运行正常情况下突然停机，则一般为供瓶处卡瓶或电眼处瓶子过于透明。

4.瓶子破裂情况发生则应调整主机速度至0.后清理机器。